## Slide 1: Trabalho – parte 1
ARC4
  Algoritmo utilizado em criptografia
  Gera chave criptográfica utilizada na encriptação e decriptação de dados
  Caiu em desuso, mas já fez parte de protocolos bastante conhecidos
    WEP e WPA
      Protocolos de segurança de rede sem fio que protegem dados através de criptografia. Se os dados sem fio forem interceptados, eles serão irreconhecíveis para os interceptores, uma vez que estão criptografados.
    SSL e TCL
      Protocolos de segurança digital que permitem a comunicação criptografada entre um navegador e um site
      Um site que implementa esses protocolos tem HTTPS ao invés de HTTP no endereços

## Slide 2: Trabalho – parte 1
ARC4
KeySetup
GenerateKeyStream
“Secret key”
KeyStream
ARC4
state
xor
Cyphertext
arc4_reduced.c
Array de bytes
Dados

## Slide 3: Trabalho – parte 1
Projetar um processador que implemente a função GenerateKeyStream() do algoritmo ARC4
  A implementação deve seguir o programa arc4_reduced.c disponível no moodle
  O parâmetros state, stateSize, textSize e keyStream devem ser fornecidos através da entrada data
  A entrada data_av indica que a entrada data é valida
    Para cada parâmetro válido, deve ficar ativa por um ciclo de clock
  Após ler o último parâmetro, o processador começa o processamento
  Ao final, a saída Done deve ficar ativa por 1 ciclo de clock
O keyStream gerado deve ser idêntico ao gerado pela implementação C fornecida

## Slide 4: Trabalho – parte 1
Projetar um processador que implemente a função GenerateKeyStream() do algoritmo ARC4
  A implementação deve seguir o programa arc4_reduced.c disponível no moodle
  O parâmetros state, stateSize, textSize e keyStream devem ser fornecidos através da entrada data
O conteúdo do array state é gerado pela função KeySetup(). Como esta função não será implementada, o array deve ser inserido manualmente em algum lugar na memória, de acordo com o código C
Deve ser fornecido para o processador o endereço inicial deste array na memória

## Slide 5: Trabalho – parte 1
Projetar um processador que implemente a função GenerateKeyStream() do algoritmo ARC4
  A implementação deve seguir o programa arc4_reduced.c disponível no moodle
  O parâmetros state, stateSize, textSize e keyStream devem ser fornecidos através da entrada data
O array keyStream deve ser preenchido pelo processador, de acordo com o código C
Deve ser fornecido para o processador o endereço inicial deste array na memória

## Slide 6: Trabalho – parte 1
Exemplo
    state: 0x08 (endereço inicial do array)
    stateSize: 0x08
    textSize: 5 (“teste”)
    keyStream: 0x00 (endereço inicial do array)
state = [0x03, 0x02, 0x04, 0x07, 0x05, 0x06, 0x00, 0x01]
Preenchido manualmente
keyStream = [0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x07]
Preenchido pelo processador

## Slide 7: Trabalho – parte 1
Memória com leitura síncrona
  Foi adicionado um registrador na saída da dados da memória a fim de emular uma memória com leitura síncrona
  Restrição de projeto: NÃO DESPERDIÇAR HARDWARE! Replicar hardware com foco no desempenho
Memória síncrona
Leitura
(sel = 1, ld = 1)
Escrita
(sel = 1, ld = 0)
Barramento bidirecional

## Slide 8: Trabalho – parte 1
Trabalho a ser feito em trios
Entrega dia 30/4 (todos trios)
  Arquivo do logisim via moodle
    Um integrante fica responsável pela submissão (.zip)
  Bloco operativo (impresso)
    Diagrama claro e legível (sem teias de aranha!)
    Utilizem túneis para o clock e reset no datapath a fim de deixar o diagrama claro
    Não utilizar túneis para os barramentos de dados
  Grafo da FSM (impresso)
    Sugestão de softwares
      http://www.fizzim.com
      https://www.yworks.com/products/yed
    Atenção às notações Mealy/Moore e condições de transição
      Apresentar somente os sinais relevantes em cada estado
    Indicar em cada estado (fora do estado) a ação realizada pelo datapath (FSM + FSMD)

## Slide 9: Trabalho – parte 1
Exemplo de diagrama FSM + FSMD
FSM + FSMD
i ← startAddr
if (i < startAddr+size) and
(mem[i] < smaller)
smaller ← mem[i]
smaller ← mem[i]
i++
Sinais sem valor explícito são iguais a ‘0’
i = startAddr + size

## Slide 10: Trabalho – parte 1
Apresentações dias 30/4 e 2/4
  Cada grupo terá em torno de 15 minutos para apresentar junto ao professor
Para a parte 2 do trabalho, os mesmos grupos deverão ser mantidos
  Só estarão habilitados a realizar a parte 2 do trabalho os grupos que apresentarem a parte 1, mesmo que fora do prazo